## Slide 1: Pila de Conmutadores Switch Stacks
Kevin Johnston

## Slide 2: Pila de Conmutadores
Las Pilas de Conmutadores son un grupo de Conmutadores interconectados entre ellos a través de un cable trasero de back plane.
El propósito de esta interconexión es que en un entorno Spanning Tree el grupo de Conmutadores sean vistos como un único dispositivo

## Slide 3: Pila de Conmutadores
Una Pila de Conmutadores puede estar formada por hasta NUEVE Conmutadores Catalyst 3750 interconectados a través de sus puertos StackWise.
Uno de los Conmutadores controla el funcionamiento de la pila y a tal efecto se denomina stack master
Todos los Conmutadores de la Pila, el stack master y el resto se denominan miembros de la Pila (stack members).
Los diferentes protocolos de Nivel 2 y de Nivel 3 ven y presentan la Pila de Conmutadores como una única unidad en la red

## Slide 4: Catalyst 3750
Número | Descripción
1 | Puertos Stackwise
2 | Puertos RJ-45 de Consola
3 | Salida de Ventilador
4 | Conector de Alimentación AC
5 | Conector RPS (Sistema de Alimentación Redundante - redundant power system)

## Slide 5: Configuración de Cableado

## Slide 6: Miembros de la Pila
Cada uno de los miembros de la pila se identifica de forma unívoca con su número de identificación (stack member number).
Todos y cada uno de los miembros de la pila, pueden optar a ser elegidos Master.
Si el Master no está operativo, está definido un proceso automático a través del cual se elige un nuevo Master. Uno de los factores relevantes de la elección es el valor de prioridad de cada miembro de la Pila. Aquel dispositivo que tiene mayor valor de prioridad será elegido Master.
Una de las principales ventajas de trabajar con una Pila de Conmutadores es que se manejan todos los dispositivos de la Pila des de una única dirección IP. Ésta es una dirección que se configura a nivel de Pila, y que no pertenece a ninguno de los dispositivos miembros de la Pila. Siempre podremos acceder a la Pila a través de esta dirección IP aunque se haya desconectado el Master o cualquier otro dispositivo.

## Slide 7: Miembros de la Pila
El dispositivo Master contiene los ficheros de configuración en uso y almacenados para la Pila
Por lo tanto, tenemos un único fichero de configuración a gestionar y mantener. Dicho fichero incluye las configuraciones a nivel de Sistema para toda la Pila y las configuraciones a nivel de interface de cada uno de los dispositivos miembros de la Pila.
Cada uno de los miembros dispone de una copia de respaldo de estos ficheros para casos de recuperación.
La Pila se gestiona como una unidad, tanto en cuanto a contraseñas, como a nivel de VLAN como a nivel de interfaces

## Slide 8: STP
Otro de los beneficios de trabajar con una Pila de Conmutadores es disponer de la posibilidad de añadir más dispositivos a una única instancia STP sin incrementar por ello el diámetro STP.
Recordemos que el diámetro STP representa el número máximo de conmutadores que pueden atravesarse para enlazar cualesquiera dos conmutadores de una red. La recomendación IEEE marca un diámetro máximo de 7 conmutadores para la configuración por defecto de los temporizadores STP.

## Slide 9: Puertos de la Pila
Para poder identificar los puertos a través de los cuales un dispositivo concreto se conecta a la Pila debe usarse el comando show switch stack-ports.
Ejemplo:
3750-Stk#show switch stack-ports
      Switch # Port 1 Port 2
      1 Ok Ok
      2 Ok Ok
      3 Ok Ok

## Slide 10: Vecinos de la Pila
De forma alternativa, si deseamos conocer el dispositivo vecino de la Pila en cada uno de los puertos podemos usar el comando show switch neighbors.
Ejemplo:
3750-Stk# show switch neighbors
      Switch # Port 1 Port 2
      1 2 3
      2 1 3
      3 2 1

## Slide 11
Gracias