## Slide 1: Resolución de Problemas con ACL en entornos IPv6
Echo Rantanen
Technical Manager, US/Canada
1 June 2016

## Slide 2: Resumen de Nuevos Contenidos en Curso Puendte CCNA R&S 6.0
Introduction to Networks | Routing & Switching Essentials | Scaling Networks | Connecting Networks
Extended Traceroute | Host Routes | VTP, Extended VLANs, and DTP | WAN Topologies DMVPN
Debugging | Device Discovery | Troubleshoot Multi-VLAN | Implement PPPoE eBGP
Network Troubleshooting | NTP | Switch Stacking | Common IPv6 ACL Errors
 | Password Recovery | Implement HSRP | LAN Security Best Practices
 |  | Troubleshoot Multi-area OSPF | SNMPv3 Configuration
 |  |  | SPAN
 |  |  | Quality of Service
 |  |  | Cloud and Virtualization
 |  |  | Network Programming

## Slide 5: ¿Dónde se hace referencia a ACL en el currículum?
Curso Puente CCNA R&S 6.0
  Module 4 - Connecting Networks
  4.5 Troubleshoot ACLs
Curriculum 5.X Actual
  Routing and Switching Essentials, Chapter 9
  IPv4, IPv6 ACLs
  Troubleshooting IPv4 ACLs
  CCNA R&S 6.0
  ACL se distribuye entre dos módulos
  Routing & Switching Essentials y Connecting Networks

## Slide 6: ICND1 (CCENT) ACLs
Contenido para Examen: Configuración, verificación y resolución de problemas con listas de control de acceso en IPV4, estándares (de número) o con nombre en los interfaces de router.
Estarán en la parte de CCNA R&S 6.0 Routing & Switching Essentials
Enlace con CCENT/ICND1 Aspectos a tratar para examen- https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccent/icnd1/exam-topics
Contenido para Examen: Configuración, verificación y resolución de problemas para las listas de control de acceso y cómo filtran tráfico en entornos IPv4 e IPv6
  Estándares
  Extendidas
  Con Nombre
Estarán en la parte de CCNA R&S 6.0 Connecting Networks
Enlace con ICND2 Aspectos a tratar para examen - https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/icnd2/exam-topics
ICND2 ACLs

## Slide 7: IPv4 vs IPv6 ACLs
Tres principales diferencias:
  La forma en la que aplicamos la ACL en IPv6:
  ip access-group vs. ipv6 traffic-filter
  No existe wildcard en las ACL en IPv6:
  wildcard mask vs. prefix length
  Parámetros de configuración adicionales en las ACL en IPv6:
    permit icmp any any nd-na
    permit icmp any any nd-ns

## Slide 8: Errores Comunes con ACL en IPv6
Orden Erróneo
Criterio – No especificar
las reglas de ACL específicas
Nombre Erróneo
Interface Errónea
Dirección/Sentido Erróneos
show ipv6 access-list
show running-config | section interface x

## Slide 9: Escenario 1
R1 se configura con una ACL de IPv6 para impedir acceso FTP desde la red :10 a la red :11. Sin embargo, después de la configuración de la ACL, el PC1 aún puede conectarse al servidor FTP que está ejecutando en el PC2.
R1# show ipv6 access-list
IPv6 access list NO-FTP-TO-11
deny tcp any 2001:DB8:CAFE:11::/64 eq ftp sequence 10
deny tcp any 2001:DB8:CAFE:11::/64 eq ftp-data sequence 20
permit ipv6 any any (11 matches) sequence 30
Orden
Criterio

## Slide 10: Escenario1 (continuación)
R1# show running-config | begin interface G
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
ipv6 traffic-filter NO-FTP-TO-11 out
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:1:10::1/64
ipv6 eigrp 1
<output omitted>
Nombre
Interface
Sentido

## Slide 11: Escenario 1 - Solución
Editar/corrección
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no ipv6 traffic-filter NO-FTP-TO-11 out
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter NO-FTP-TO-11 in
R1(config-if)# end
Verificar
R1# show ipv6 access-list
IPv6 access list NO-FTP-TO-11
deny tcp any 2001:DB8:CAFE:11::/64 eq ftp (37 matches) sequence 10
deny tcp any 2001:DB8:CAFE:11::/64 eq ftp-data sequence 20
permit ipv6 any any (11 matches) sequence 30

## Slide 12: Escenario 2
R3 se configura con una ACL con nombre RESTRICTED-ACCESS en IPv6 que debería implantar la siguiente política de seguridad en la LAN de R3:
Permitir acceso a la red :10
Impedir acceso a la red :11
Permitir acceso SSH al PC en la dirección 2001:DB8:CAFE:11::11
Tras la configuración de la ACL, el PC3 no puede alcanzar ni la red :10 ni la red :11, y tampoco puede conectarse por SSH al host en la dirección 2001:DB8:CAFE:11::11

## Slide 13
R3# show ipv6 access-list
IPv6 access list RESTRICTED-ACCESS
permit ipv6 any host 2001:DB8:CAFE:10:: sequence 10
deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:11::/64 sequence 20
permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq 22 sequence 30
Orden
Criterio
Escenario 2 (continuación)

## Slide 14
R3# show running-config | section interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:1:30::1/64
ipv6 eigrp 1
ipv6 traffic-filter RESTRICTED-ACCESS in
Nombre
Interface
Sentido
Escenario 2 (continuación)
OJO: error en el currículum

## Slide 15: Escenario 2 - Solución
Sustituir la entrada en la ACL IPv6 para el host
R3(config)# ipv6 access-list RESTRICTED-ACCESS
R3(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any 2001:db8:cafe:10::/64 sequence 10
R3(config-ipv6-acl)# end
R3# show access-list
IPv6 access list RESTRICTED-ACCESS
permit ipv6 any 2001:DB8:CAFE:10::/64 sequence 10
deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:11::/64 sequence 20
permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq 22 sequence 30
Reordenar las entradas en la ACL IPv6
R3(config)# ipv6 access-list RESTRICTED-ACCESS
R3(config-ipv6-acl)# no deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:11::/64
R3(config-ipv6-acl)# no permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq 22
R3(config-ipv6-acl)# permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq 22
R3(config-ipv6-acl)# deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:11::/64
R3(config-ipv6-acl)# end
Incluyendo el Número de Secuencia que coincide con el de la entrada de la ACL que queremos rectificar ya no es necesario primero eliminar la entrada original
Nota Orador: Es preferible editar la ACL nuevamente en un editor (Notepad), eliminar la actual y volver a poner nuevamente la nueva ACL

## Slide 16: Reportando Errores
Debe incluirse:
Tema: Error de Currículum
Currículum: CCNA R&S 6.0 Bridging
Idioma: English
Versión: 6.0
Página: 4.5.1.3
Descripción: La Figura muestra G0/1 pero debería mostrar G0/0
Nota: Se recomienda revisar la lista de Erratas en el apartado de FAQ y Tutoriales primero – de momento no se han incorporado erratas del curso puente

## Slide 17: Escenario 3
R1 está configurado con una ACL con nombre en IPv6 DENY-ACCESS que debería implantar la siguiente política de seguridad en la LAN de R3:
Permitir acceso a la red :11 desde la red :30
Impedir el acceso a la red :10

## Slide 18: Escenario 3 (continuación)
R1# show ipv6 access-list
IPv6 access list DENY-ACCESS
permit ipv6 any 2001:DB8:CAFE:11::/64 sequence 10
deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:10::/64 sequence 20
Orden
Criterio
Nombre
Interface
Sentido
R1# show running-config | section interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:CAFE:11::1/64
ipv6 eigrp 1
ipv6 traffic-filter DENY-ACCESS out

## Slide 19: Escenario 3 - Solución
R1(config)# no ipv6 access-list DENY-ACCESS
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no ipv6 traffic-filter DENY-ACCESS out
-----------------------------------------------------
R3(config)# ipv6 access-list DENY-ACCESS
R3(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any 2001:DB8:CAFE:11::/64
R3(config-ipv6-acl)# deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:10::/64
R3(config-ipv6-acl)# exit
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# ipv6 traffic-filter DENY-ACCESS in

## Slide 20: Errores Comunes con ACL en IPv6
Orden Erróneo
Criterio – No especificar
las reglas de ACL específicas
Nombre Erróneo
Interface/Dispositivo Erróneo
Dirección/Sentido Erróneos
show ipv6 access-list
show running-config | section interface x

## Slide 21: 4.5.1.5: Packet Tracer - Troubleshooting IPv6 ACLs
Objectives
Part 1: Troubleshoot HTTP Access
Part 2: Troubleshoot FTP Access
Part 3: Troubleshoot SSH Access
2001:DB8:CAFE::/64
2001:DB8:CAFE:1::/64
2001:DB8:CAFE:2::/64

## Slide 22: Resolución de Problemas en Acceso HTTP
Hosts de la red 2001:DB8:CAFE::/64 no disponen de acceso HTTP hacia el resto de redes.
2001:DB8:CAFE::/64
2001:DB8:CAFE:1::/64
2001:DB8:CAFE:2::/64

## Slide 23
Orden
Criterio
Nombre
Interface
2001:DB8:CAFE::/64
2001:DB8:CAFE:1::/64
2001:DB8:CAFE:2::/64
R1#show ipv6 access-list G0-ACCESS
ipv6 access list G0-ACCESS
deny tcp 2001:DB8:CAFE::/64 any eq www
R1#show running-config
<output omitted>
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
ipv6 traffic-filter G0-ACCESS in
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:CAFE::1/64
<output omitted>
Resolución de Problemas en Acceso HTTP
Sentido

## Slide 24
R1(config)# ipv6 access-list G0-ACCESS
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Resolución de Problemas en Acceso HTTP
2001:DB8:CAFE::/64
2001:DB8:CAFE:1::/64
2001:DB8:CAFE:2::/64

## Slide 25
Gracias